PATVIRTINTA

Rietavo savivaldybės tarybos

2013 m.                     d.

sprendimu Nr. T1-

RIETAVO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS  STATINIŲ RENOVACIJOS, PRIEŽIŪROS IR REMONTO  DARBŲ  2012 METŲ PROGRAMOS  ĮVYKDYMO ATASKAITA

I. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE NUMATYTIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI (NEPAPRASTOSIOS IŠLAIDOS)

| 2012 m. melioracijos darbų programa | Programos vykdymas | Trumpas įvykdytų darbų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objektų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė tūkst. Lt | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė tūkst. Lt |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Melioracijos įrenginių renovacija |
| 1. | Rietavo sav., Tverų sen. (buv. „Pavasario“ kol. mel. per. Nr.7) 43 sistemos rinktuvo „ a“ rekonstrukcija. II etapas (viso objekto vertė 40,20 tūkst. Lt) | Požeminiai šuliniai vnt. Vandens nuleistuvai vnt. | 2 2 | 6,81 | Požeminiai šuliniai vnt. Vandens nuleistuvai vnt. | 2 2 | 6,81 | Naujai įrengti du vandens nuleistuvai PN-42 ir du požeminiai šuliniai PE-ŠP-40 |
| 2 | Iš viso |  |  | 6,81 |  |  | 6,81 |  |

II. VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS VYKDYTI  (PAPRASTOSIOS IŠLAIDOS)

| 2012 m. melioracijos darbų programa | Programos vykdymas | Trumpas įvykdytų darbų aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų ir objektų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė tūkst. Lt | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Darbų vertė tūkst. Lt |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Priežiūros ir remonto darbai |
| 1. | Rietavo sav. Rietavo sen. buv. Rietavo t. ū. T. mel. pr. Nr. 2;6;12 griovių J-10;J-12; J-14; J-14-2 ir J-14-2-2 bei statinių juose remontas | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 5,38 8 49 | 135,00 | Griovių km Pralaidų vnt. Drenažo žiočių vnt. | 5,38 8 49 | 124,66 | Suremontuota 5,38 km magistralinių griovių, 8 vnt. vandens pralaidų - dvi iš jų įrengtos naujai. Naujai įrengtos 49 drenažo žiotys. 245 ha naudmenų plote pagerintas gruntinio vandens režimas |
| 2. | Daugėdų I-II užtvankų priežiūros ir remonto darbai | vnt. | 2 | 2,67 | vnt | 2 | 2,67 | Atlikti Daugėdų sen. Daugėdų I-II užtvankų priežiūros darbai |
| 3. | Rietavo sen. buv. Rietavo t. ū. t. mel. pr. Nr. 9, 47 sistemos diskretinio griovio t. pk. 3+70-6+40 remontas | Griovių km Drenažo žiočių vnt. | 0,27 5 | 7,90 | Griovių km Drenažo žiočių vnt. | 0,27 5 | 7,90 | Suremontuota 0,27 km griovių, naujai įrengtos 6 drenažo žiotys |
| 4 | Rietavo sav. Rietavo ir Tverų sen. griovių remonto ir priežiūros darbai | Krūmų purškimas ha Griovių šienavimas ha | 4,65 1,4 | 9,13 | Krūmų purškimas ha. Griovių šienavimas ha | 4,65 1,4 | 9,13 | Nušienauta 1,4 ha griovio šlaitų, nupurkšta cheminiu preparatu 4,65 ha krūmų, augančių griovio šlaituose |
| 5. | Melioracijos ir hidrotechninių statinių avarinis remontas |  |  | 18,60 |  |  | 31,93 | Avariniai melioracijos statinių darbai atlikti 7 melioracijos objektuose, suremontuota 0,25 km didelio diametro drenažo rinktuvų, viena vandens pralaida, naujai įrengtos dvi drenažo žiotys, suremontuota 45,06 ha drenažo sistemų, 0,8 km magistralinių griovių |
| 6. | Melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita | tūkst. ha | 18,55 | 3,70 | tūkst. ha | 18,55 | 3,70 | Atlikta melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita |
| 6 | Projektavimo darbai, projektų ekspertizė |  |  | 20,00 |  |  | 17,01 | Suprojektuoti du melioracijos remonto darbų projektai Rietavo ir Tverų seniūnijose |
|  | Iš viso |  |  | 197,00 |  |  | 197,00 |  |

Vyresnysis specialistas                                                                                                                                                       Vladas Undaravičius