UAB „BALTIJOS VĖJAS“ NUOMOS SUTARTIMI VALDOMOS ŽEMĖS SKLYPŲ GRUPĖS (KAD. NR. 8847/0002:51, KAD. NR. 8847/0002:47, KAD. NR. 8847/0002:45, PIKTUPĖNŲ K.V., GENIŲ K.; KAD. NR. 8847/0001:78, KAD. NR. 8847/0001:77, PIKTUPĖNŲ K.V., PIKTUPĖNŲ K.; KAD. NR. 8801/0003:75, KAD. NR. 8801/0003:76, 8801/0003:72, KAD. NR. 8801/0003:129, 8801/0003:116, KAD. NR. 8801/0003:138, BENININKŲ K.V., BAJĖNŲ K.; KAD. NR. 8847/0001:29, PIKTUPĖNŲ K.V., UŽBALIŲ K.) PAGĖGIŲ SAV. TERITORIJOJE,

DETALIOJO PLANO NR. DP-11-09/VI

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDRI DUOMENYS

1.1.	Detaliojo planavimo organizatorius: UAB „Baltijos vėjas“, į. k. 301492707, Naugarduko g. 3, Vilnius, tel.: 8 656 36472.

- Detaliojo plano rengėjas: UAB „BAU Solutions”, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., tel.: 8 - 46 301492 faks.: 8 - 46 301490. Projekto vadovė: architektė Nijolė Piekautienė, atestato Nr. A 920.

- Planuojama teritorija: žemės sklypų grupė Genių k. Pagėgių sav. (kad. Nr. 8847/0002:51, kad. Nr. 8847/0002:47, kad. Nr. 8847/0002:45, Piktupėnų k.v.); Piktupėnų k. Pagėgių sav. (kad. Nr. 8847/0001:78, kad. Nr. 8847/0001:77, Piktupėnų k.v.); Bajėnų k. Pagėgių sav. (kad. Nr. 8801/0003:75, kad. Nr. 8801/0003:76, 8801/0003:72, kad. Nr. 8801/0003:129, 8801/0003:116, kad. Nr. 8801/0003:138, Benininkų k.v.); Užbalių k. Pagėgių sav. (kad. Nr. 8847/0001:29, Piktupėnų k.v.). Bendras sklypų plotas- 99.4300 ha.

- Detaliojo plano lygmuo: Detalusis planas savivaldybės lygmens.

- Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: žemės sklypų padalinimas ir tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas būtų inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir naudojimo pobūdis būtų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių statyba).

1.6.	Detaliojo planavimo proceso etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumentų
rengimas, teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių vertinimas, baigiamasis.

- Detaliojo plano viešo svarstymo tvarka: bendroji tvarka.

- Detaliojo planavimo teisiniai pagrindai ir sąlygos:

Teritorijos detalusis planas rengiamas vadovaujantis 2008-12-04 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 08/155P, 2009-03-12 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus Vaido Bendaravičiaus patvirtintu planavimo sąlygų sąvadu detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 09/09:

  - LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2008-12-22 sąlygos Nr. (9.14.3)-LV4-7694;

  - AB „VST“ Tauragės skyriaus 2009-01-27 sąlygos detaliajam planui rengti Nr. TS-08-20-0195;

  - Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės teritorinio padalinio 2008-12-15 raštas Nr. (1.27.T)-2-170;

  - Tauragės visuomenės sveikatos centro 2009-02-17 planavimo sąlygos Nr. SD-116;

  - Pagėgių savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus 2008-12-16 techninės sąlygos Nr. 11;

  - Tauragės apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Pagėgių savivaldybės Žemėtvarkos skyriaus 2009-02-12 raštas Nr. SD-187;

  - Pagėgių savivaldybės administracijos Pagėgių seniūnijos 2008-12-17 raštas Nr. 3-278;

  - VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ 2008-12-18 raštas Nr. V2-1704;

  - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2009-01-26 planavimo sąlygos nr. PS-18;

  - AB „Lietuvos energija“ 2009-03-05 raštas Nr. SD-1791.

  - Detaliojo planavimo projektavimo pagrindai:

Detalusis planas rengiamas geodezininko Donaldo Razmos (matininko pažymėjimo Nr. 2M-M-895, individualios veiklos Nr. (22.36)T2-238) 2011 m. parengtos skaitmeninės topo nuotraukos (M 1:2000) pagrindu. Koordinačių sistema LKS-94. Aukščių sistema - Baltijos.

Planuojama teritorija apžiūrėta vietoje, padarytos sklypų nuotraukos.

1.10. Teritorijoje galioja teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

1)	bendrųjų planų:

Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T-520;

2)	specialiųjų planų: -;

3)	detaliųjų planų: -.

1.11. Rengiamo detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais: aplinkos kokybės, higieninės būklės, kraštovaizdžio.

II. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

  - Bendra informacija apie planuojamą teritoriją: Planuojami žemės sklypai yra Pagėgių savivaldybės teritorijoje, Pagėgių seniūnijoje, Bajėnų, Genių, Užbalių ir Piktupėnų kaimų gretimybėje. Vietovė nėra apaugusi mišku, vyrauja lygus reljefas su nedideliais reljefo svyravimais. Vietovė nėra tankiai apgyvendinta. Tankiau apgyvendintas Piktupėnų kaimas. Nuo planuojamos teritorijos iki savivaldybės centro Pagėgių miesto – 5,2 km. Planuojamuose sklypuose statinių nėra. Patogūs susisiekimo keliai. Sklypai išsidėstę netoli magistralinio kelio A12 „Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas“ ir rajoninio kelio Nr. 4511 „Piktupėnai-Geniai“. Artimiausias gyvenamasis namas yra už 325 m nuo žemės sklype Nr. 8847/0001:29 planuojamos vėjo elektrinės. Greta planuojamų žemės sklypų yra tik žemės ūkio paskirties žemės sklypai ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos būdo žemės sklypas, suformuotas geležinkeliui.

Planuojamos vietovės pietuose yra Piktupėnų kaimas, vakarų pusėje Bajėnų kaimas, o rytinėje pusėje – Genių ir Užbalių kaimai.

Piktupėnai – gyvenvietė centrinėje Pagėgių savivaldybės dalyje, 4 km į šiaurės rytus nuo Pagėgių, šalia kelio Šiauliai–Tilžė. Seniūnaitijos centras. 2001 m. duomenimis Piktupėnuose gyveno 416 žmonių.

Planuoja teritorija yra sudaryta iš dvylikos privatiems asmenims priklausančių žemės sklypų, kuriuos nuomos teise valdo UAB „Baltijos vėjas“.

1 lentelė. Planuojamai ūkinei veiklai pasirinkti naudoti šie žemės sklypai:

| Eil. Nr. | Žemės sklypo kadastrinis Nr. | Žemės sklypo adresas | Žemės sklypo plotas (ha) | Žemės sklypo valdytojas | Žemės sklypo naudotojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nr. 8847/0002:45 | Genių k. | 9,5000 | Aldona Savickienė | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 2. | Nr. 8847/0002:47 | Genių k. | 5,2000 | ŽŪB „Piktupėnai“ | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 3. | Nr. 8847/0002:51 | Genių k. | 9,6600 | Antanas Pocius | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 4. | Nr. 8847/0001:78 | Piktupėnų k. | 5,1700 | Antanas Ramanauskas | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 5. | Nr. 8847/0001:77 | Piktupėnų k. | 2,9200 | Antanas Ramanauskas | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 6. | Nr. 8801/0003:75 | Bajėnų k. | 3,8100 | Algirdas Steponavičius, Leonora Steponavičienė | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 7. | Nr. 8801/0003:76 | Bajėnų k. | 3,7600 | Algirdas Steponavičius, Leonora Steponavičienė | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 8. | Nr. 8801/0003:72 | Bajėnų k. | 12,5000 | Darius Ciganas, Tadas Špečkauskas | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 9. | Nr. 8801/0003:129 | Bajėnų k. | 5,1700 | Morta Kasiulienė | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 10. | Nr. 8801/0003:116 | Bajėnų k. | 4,9000 | Morta Kasiulienė | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 11. | Nr. 8801/0003:138 | Bajėnų k. | 2,9000 | Morta Kasiulienė | UAB „Baltijos vėjas“ |
| 12. | Nr. 8847/0001:29 | Užbalių k. | 33,9400 | Regina Grinkevičienė | UAB „Baltijos vėjas“ |
| VISO: | 99,430 |

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai apie planuojamus sklypus, išvardintus aukščiau pateiktoje lentelėje, pridedami detaliojo plano projekto byloje.

Planuojamų sklypų gretimybės: Greta planuojamų žemės sklypų yra tik žemės ūkio paskirties žemės sklypai ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos būdo žemės sklypas, suformuotas geležinkeliui. Su planuojamais žemės sklypais besiribojančių gretimų žemės sklypų eksplikacijos lentelė bei Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikti detaliojo plano projekto byloje.

  - Teritorijos užstatymas: Planuojami žemės sklypai pastatais ir įrenginiais nėra užstatyti. Greta planuojamų sklypų gyvenamosios, viešosios ar rekreacinės paskirties teritorijų bei pastatų nėra. Artimiausias gyvenamasis namas yra už 325 m į pietryčius nuo žemės sklype Nr.8847/0001:29 Užbalių kaime planuojamos vėjo elektrinės Nr.1.

  - Inžineriniai tinklai: Vėjo elektrinių generuotą elektros energiją numatoma perduoti į 330 kV elektros liniją. Kai kuriuos planuojamus sklypus kerta esamos elektros oro linijos, kurias numatoma išsaugoti ir kurioms išlaikomos atitinkamos apsaugos zonos. Vėjo elektrinių eksploatacijai geriamojo vandens poreikių nėra. Taip pat nesusidarys buitinių nuotekų. Paviršinės – lietaus nuotekos bus sugerdinamos į gruntą, nes teritorija yra melioruota.

  - Želdiniai: Planuojamoje teritorijoje želdinių nėra, žemė apleista, dirvonuojanti.

  - Gamtos ir kultūros paveldo objektai: Pasinaudojus Kultūros vertybių registro duomenų baze, buvo nustatyta, kad planuojami sklypai nepatenka į jokių saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų teritorijas (žiūr. žemiau pateikiamą paveikslą).

1 pav. Ištrauka iš Kultūros vertybių registro

2 lentelė. Artimiausios kultūros vertybės ir jų apsaugos zonos:

| Kultūros vertybės pavadinimas | Unikalus objekto kodas | Teritorijos plotas | Vizualinio apsaugos zonos pozonio plotas | Atstumas iki artimiausios vėjo elektrinės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piktupėnų mokyklos pastatas | 31609 | 5000 kv. m. | - | 790 m |
| Kreivėnų kapinynas | 16387 | 6600 kv. m | 594000 kv. m | 1,8 km |
| Vidgirių kapinynas | 16314 | 20000 kv. m | 665000 kv. m | 1,3 km |
| Vidgirių turbininio vėjo malūno pastatų kompleksas | 32832 | 15597 kv. m | - | 880 m |

Planuojama ūkinė veikla jokio poveikio esamoms kultūros vertybėms neturės.

  - Teritorijos plėtros tendencijos: Didžioji dalis sklypų Pagėgių sav. teritorijos bendrajame plane patenka į teritorijas, neturinčias nei apribojimų, nei stimulo plėtrai, tai esamo agrarinio žemės naudojimo funkcinio prioriteto zona (teritorijos, neturinčios ypatingo statuso). Kita dalis sklypų patenka į teritoriją ūkinės integracijos zonoje, kurioje urbanistinė plėtra objektyviai stimuliuojama, tačiau nėra prioritetinė. Dalis sklypų patenka į teritorijas, kurios yra rekomenduojamos skirti vėjo jėgainių statybai, dalis yra greta vėjo jėgainių prioritetinių teritorijų.

  - Probleminės situacijos: probleminėmis situacijomis būtų galima paminėti tai, kad planuojamoje teritorijoje būtina sutvarkyti dalį esamų kelių, kad būtų galima atgabenti planuojamai ūkinei veiklai skirtas vėjo jėgaines sunkiasvoriais automobiliais. Taip pat būtina įrengti dalį naujų kelių planuojamų sklypų ribose. Reikalingi keleto gretimų žemės sklypų sutikimai dėl kelio servituto bei dėl vėjo jėgainių keliamo triukšmo suformuotų garso izolinijų, kurios dengia keletą iš gretimų sklypų.

Projekto vadovė ............................................................................. N. Piekautienė

III. KONCEPCIJOS NUSTATYMAS

3.1. Numatomi pagrindiniai teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

Detaliuoju planu numatoma dalį žemės sklypų padalinti į atskirus sklypus ir pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos (tp10, I1). Taip pat nustatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai.

Planuojama veikla – elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius.

2001 m. įsigaliojo Europos parlamento ir tarybos direktyva 2001/77/EC “Elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, vidaus elektros rinkoje skatinimas“. Ši

direktyva ES šalims narėms nustato tikslą, kad iki 2010 metų atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalis šalies kuro balanse sudarytų 12 %, o pagaminta iš šių išteklių elektros energijos dalis – 22,1 % visos šalyje suvartojamos elektros energijos. Pagal suderintus įsipareigojimus, vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, siekiama Lietuvoje 2010 m. iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių (“žalioji” elektros energija) pagaminti 7 % šalyje suvartojamos elektros energijos.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas įgalina gaminti energiją minimizuojant poveikį aplinkai. Ši aplinkybė, atsižvelgus į KIOTO protokolo reikalavimus bei Europos Sąjungos aplinkosaugos politiką Lietuvai yra ypač aktuali.

Alternatyvi vėjo energija yra viena iš atsinaujinančios energijos rūšių, kurios panaudojimui Lietuvoje teikiamas prioritetas (Nacionalinė energetikos strategija, patvirtinta LR Seimo nutarimu Nr. IX-1130, 2002-10-10).

Vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija numatoma Genių, Piktupėnų, Bajėnų ir Užbalių kaimuose Pagėgių savivaldybėje.

Planuojama įrengti „ENERCON“ tipo vėjo elektrines E-82 arba E-101. Maksimali vienos elektrinės generuojama elektros galia – 2-3 MW. Bokšto aukštis – 90m/138,3m, sparnuotės skersmuo – 82-101 m. Vėjo elektrinės aukštis kartu su sparnuote bus iki 200 m. Numatoma, kad techninio projekto rengimo metu planavimo organizatorius gali pasirinkti šio gamintojo kito modelio ir kito gamintojo vėjo elektrinės tipą, neviršijantį poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentuose bei detaliajame plane nurodytų techninių charakteristikų.

Planuojami dvylika žemės sklypų, numatant įrengti 9 vėjo elektrines. Planavimo organizatorius, pradėdamas planuoti ūkinę veiklą, pasirinko 12 žemės sklypų, kuriems sudarė detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį ir gavo planavimo sąlygas iš atitinkamų institucijų.

3 lentelė. Visi šiuo detaliuoju planu planuojami žemės sklypai:

Vykdant žemės sklypų planavimą (poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūras bei rengiant detalųjį planą) įvertinus visus aspektus, buvo pasirinkti būtent šie aštuoni žemės sklypai, kuriuose tikslingiausia būtų statyti 9 vėjo jėgaines:

4 lentelė. Žemės sklypai, kuriuose bus statomos vėjo elektrinės:

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų lentelių (Nr. 3 ir Nr. 4), planuojama ūkinė veikla (elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius) bus vykdoma tik 8-iuose iš 12-os planuojamų sklypų. Likusieji keturi žemės sklypai liks žemės ūkio paskirties, jie nėra dalinami į atskirus sklypus, jų plotas bei ribos nėra keičiami.

Sklypai vėjo elektrinių statybai (18 arų ploto) planuojamoje teritorijoje formuojami taip, kad būtų užtikrintas efektyvus vėjo elektrinės darbas, kad vėjo elektrinės bokštas sudarytų tam tikrą kompoziciją kraštovaizdyje, kad maksimaliai būtų sumažintas vėjo elektrinės poveikis gretimoms teritorijoms.

Detalusis planas rengiamas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymu Nr. V-586 "Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 134-4878) ir LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų".

Atstumai iki gyvenamųjų teritorijų:

Betarpiškai greta planuojamų sklypų gyvenamosios, viešosios ar rekreacinės paskirties teritorijų bei pastatų nėra. Artimiausias gyvenamasis namas (C) yra už 325 m į pietryčius nuo žemės sklype Nr. 8847/0001:29 Užbalių kaime planuojamos vėjo elektrinės Nr.1. Planuojamos statyti vėjo jėgainės visiškai neįtakos ar planuojamų sodybų gyventojų gyvenimo kokybės ir neturės neigiamo poveikio jokiais aspektais (nustatyta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu).

2 pav. Artimiausių gyvenamų sodybų išsidėstymo schema

Gaisrinė sauga:

Vėjo elektrinė turės apsaugos nuo žaibo sistemą, kuri apsaugo visą įrenginį nuo sparnų iki pamato. Sistema priverčia žaibo energiją apeiti visus gyvybiškai svarbius elektrinės komponentus sparnuose, gondoloje ir bokšte, jų nepažeidžiant. Vėjo elektrinės technologinių įrenginių skyriai (sekcijos) yra aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Kadangi VJ bus įrengta žaibosaugos sistema bei paskaičiuotas varžos įžeminimo kontūras - gaisrų tikimybė minimali.

Privažiavimo keliai ir priėjimai prie vėjo elektrinės aptarnavimo pastatų, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų turi būti laisvi, tvarkingi ir tamsiu paros metu apšviesti. Pastatuose turi būti įrengta gaisrinė signalizacija. Teritorija ir statiniai turi būti aprūpinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, priešgaisrinės saugos ženklais. Gaisrinė įranga bei inventorius turi būti laikomi matomose ir lengvai prieinamose vietose. Gaisro gesinimo priemonių techninė būklė turi būti nuolat kontroliuojama, pastebėti trūkumai nedelsiant šalinami. Pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis objekte turi būti ne mažesnis, negu reikalaujama Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64, 5 priede.

Priešgaisrinę saugą objekte užtikrins įrengtos gaisrinės saugos perspėjimo, žaibosaugos, įžeminimo ir kitos sistemos.

Aplinkos apsauga:

Planuojama ūkinė veikla – elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius. Numatoma ūkinė veikla (už savo nustatytos triukšmo izolinijos zonos ribų) fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Vėjo jėgainės veikla susijusi su sveikatai įtaką darančiais fizinės aplinkos veiksniais: triukšmu, elektromagnetiniu lauku, šešėliavimu. Buvo atlikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kurios metu planuojamoms vėjo jėgainėms buvo suformuotos atitinkamų dydžių garso izolinijos. Už nustatytų vėjo jėgainėms garso izolinijų ribų nebus neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. Vėjo jėgainės veikla gali būti susijusi su infragarso ir žemo dažnio garsų skleidimu. Pradėjus ūkinę veiklą, planavimo organizatorius turės atlikti infragarso matavimus. Statoma vėjo elektrinės turės šešėliavimo mažinimo (vėjo elektrinės stabdymo) mechanizmą, stabdantį rotoriaus menčių sukimąsi intensyviausios saulės valandomis, kai jų šešėlis krenta į sodybas.

Vėjo elektrinės, gamindamos elektros energiją, naudos atsinaujinančią gamtoje vėjo energiją, kurios ištekliai yra neriboti. Vėjo energijos potencialas vakarinėje Lietuvos dalyje kol kas yra naudojamas labai mažai. Vėjo energijos panaudojimas elektros gamybai, nors ir brangus, tačiau yra prioritetinis gamtosauginiu požiūriu, be anglies dioksido išmetimo į aplinką gaminantis energiją. Pasauliniu mastu plintantis šiltnamio efekto poveikis klimatui, besaikis žemės gelmių resursų naudojimas, yra akivaizdūs argumentai, kad alternatyvios vėjo energijos gamybos plėtimo poreikis yra neatidėliotinas, norint išvengti miškų išnaikinimo, naftos, akmens anglies ir kitų resursų besaikio naudojimo, tanklaivių avarijų ir t.t., kas negrįžtamai ardo žemės ekologinę pusiausvyrą.

LR Seimo 2007-01-18 nutarimu Nr. X-1046 patvirtintoje energetikos strategijoje (Žin., 2007, Nr. 11-430) numatoma kuo geriau panaudoti vietinius išteklius, tame tarpe ir vėjo energiją, o kartu sumažinti kuro importą bei pagerinti aplinkosaugos būklę. Valstybė remia saulės ir vėjo energijos panaudojimo projektų įgyvendinimą.

Detaliojo plano rengimo metu buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo atranka bei gauta išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atliekos:

Vėjo jėgainės elektros gamybos procese atliekų nesusidarys. Vėjo jėgainės statybos metu susidariusios statybinės atliekos bus tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Želdiniai:

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Želdinių apsodinimas planuojamame sklype sprendžiamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 “Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame nurodoma, kad kitos paskirties žemės, inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos sklypai turi būti apželdinti nė mažiau kaip 12% ploto, nuo viso žemės sklypo ploto.

Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo".

Planuojamiems sklypams nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius);

● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

- Magistralinio kelio apsaugos zona - 70 m nuo kelio briaunos;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona									- po 2 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių laidų;

- 10 kV elektros oro linijos apsaugos zona									- po 10 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių laidų;

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius) – 50 m nuo upelio šlaito briaunos;

● Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (XIV skyrius):

- Projektuojamos vėjo jėgainės garso izolinijos zonos.

Pastabos: sklypo specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

3.2. Servitutai:

Tarnaujantys:

● Formuojamas sklypas Nr. 1 bei formuojamų sklypų Nr. 4, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 20, 22 dalys tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu.

Pastaba: sklypo servitutai tikslinami kadastrinių matavimų metu.

3.3. Inžinerinių komunikacijų pagrindiniai sprendiniai:

Vandentiekio tinklai: Detaliuoju planu prie vandentiekio tinklų jungtis nenumatoma, nes planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu vandens poreikio nebus.

Nuotekų tinklai: Detaliuoju planu prie buitinių nuotekų tinklų jungtis nenumatoma, nes planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu buitinių nuotekų nesusidarys.

Lietaus nuotekų tinklai: žemės sklypuose yra įrengta melioracijos sistema, kurią numatoma išsaugoti. Lietaus nuotekų tinklai nuvedami į esamą melioracijos sistemą.

Šildymas: šiuo detaliuoju planu nesprendžiamas.

Melioracija: žemės sklype yra įrengta melioracijos sistema, kurią numatoma išsaugoti.

Dujotiekis: šiuo detaliuoju planu dujotiekio tinklai neplanuojami.

Elektros tinklai: Siekiant sumažinti vizualinę kraštovaizdžio taršą vėjo elektrinių generuojama elektros energija 10 kV požeminių kabelių linijomis bus perduodama iki naujai projektuojamos transformatorinės pastotės (formuojamame sklype Nr. 1). Projektuojamas vėjo jėgainių parkas bus sujungtas į bendrą sistemą bei prijungiamas prie elektros perdavimo tinklo, sprendinius suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia bendrove. Linijų apsaugoms numatoma įrengti reikiamą relinę apsaugą ir automatiką. Elektros pajungimo techninis projektas bus rengiamas pagal atitinkamų institucijų išduotas technines sąlygas. 10 kV požeminė elektros kabelių linija nuo projektuojamų vėjo jėgainių iki projektuojamos transformatorinės bus tiesiama esamais inžinerinių tinklų koridoriais (laisvo valstybinės žemės fondo žeme).

Ryšių tinklai: šiuo detaliuoju planu neplanuojami.

3.4. Susisiekimas: Į projektuojamus sklypus patenkama iš magistralinio kelio Nr. A12 „Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas“ bei iš rajoninio kelio Nr. 4511 „Piktupėnai-Geniai“ privažiuojant esamais vietinės reikšmės keliais (tik iš esamų nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių). Dalį vietinės reikšmės kelių numatoma sustiprinti, kad būtų galima privažiuoti sunkiasvoriu autotransportu. Taip pat projektuojamas kelių ir privažiavimų tinklas esamų sklypų ribose. Planavimo organizatorius įsipareigoja nepabloginti esamų kelių būklės visu planuojamos ūkinės veiklos metu, o sugadinus kelių būklę numato ją pilnai atstatyti.

3.5. Teritorijos strateginis vertinimas: Planuojamos teritorijos detalaus plano poveikio aplinkai strateginis vertinimas neatliekamas.

Projekto vadovė ............................................................................. N. Piekautienė

IV. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

  - Planavimo tikslai bei uždaviniai: Detaliuoju planu numatoma dalį žemės sklypų padalinti į atskirus sklypus ir pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, nustatyti naudojimo būdą - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdį - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų (vėjo jėgainių) statybos (tp10, I1). Taip pat nustatomi teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai.

Planuojama veikla – elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius.

Planuojama įrengti „ENERCON“ tipo vėjo elektrines E-82 arba E-101. Maksimali vienos elektrinės generuojama elektros galia – 2-3 MW. Bokšto aukštis – 90m/138,3m, sparnuotės skersmuo – 82-101 m. Vėjo elektrinės aukštis kartu su sparnuote bus iki 200 m. Numatoma, kad techninio projekto rengimo metu planavimo organizatorius gali pasirinkti šio gamintojo kito modelio ir kito gamintojo vėjo elektrinės tipą, neviršijantį poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentuose bei detaliajame plane nurodytų techninių charakteristikų.

Planuojami dvylika žemės sklypų, numatant įrengti 9 vėjo elektrines. Planavimo organizatorius, pradėdamas planuoti ūkinę veiklą, pasirinko 12 žemės sklypų, kuriems sudarė detaliojo plano organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį ir gavo planavimo sąlygas iš atitinkamų institucijų.

Vykdant žemės sklypų planavimą (poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūras bei rengiant detalųjį planą) įvertinus visus aspektus, buvo pasirinkti būtent šie aštuoni žemės sklypai, kuriuose tikslingiausia būtų statyti 9 vėjo jėgaines.

Inžinerinių tinklų statyba, rekonstravimas ir remontas neturi daryti neleistino poveikio kaimyniniams žemės sklypams bei juose esantiems statiniams. Šių statinių esminis reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ turi būti užtikrintas pagal STR 2.01.01(1):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimus.

  - Gretimybės, galinčios įtakoti detaliojo plano sprendinius:	Informacijos negauta, kad planuojamo sklypų gretimybėse būtų įrengtos vandenvietės, buitinių nuotekų valymo įrenginiai ar gamybos įmonės, kurių sanitarinės apsaugos zonos dengtų ar kitaip įtakotų planuojamą teritoriją, šio detaliojo plano sprendinius. Į planuojamų vėjo jėgainių keliamo triukšmo izolinijų zoną gyvenamieji namai, sodybos ar kitos paskirties pastatai nepatenka. Dalies vėjo jėgainių triukšmo izolinijos išeina už planuojamų sklypo ribų, tačiau gauti gretimų sklypų savininkų/naudotojų raštiški sutikimai. Ši teritorija nepatenka į rekreacines teritorijas, su viešosios paskirties statiniais nesiriboja. Artimiausias gyvenamasis namas yra už 325 m į pietryčius nuo žemės sklype Nr. 8847/0001:29 Užbalių kaime planuojamos vėjo elektrinės Nr.1. Planuojamos statyti vėjo jėgainės visiškai neįtakos ar planuojamų sodybų gyventojų gyvenimo kokybės ir neturės neigiamo poveikio jokiais aspektais (nustatyta Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu).

  - Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos priemonės: Įgyvendinant šio detaliojo plano sprendinius, būtina laikytis LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų", 2004-08-19 LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo" bei kitų.

  - Detaliojo plano sprendinių atitikimas aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams. Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, dalis planuojamų žemės sklypų patenka į vėjo jėgainių parkų steigimo prioritetines zonas, kita dalis sklypų patenka į teritorijas, kuriose vėjo elektrinių statyba taip pat nėra draudžiama. Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T-520.

3 pav. Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano inžinerinės infrastruktūros brėžinio išrašas

4 pav. Ištrauka iš Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio

5 pav. Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio žymėjimai

Didžioji dalis sklypų patenka į teritorijas, neturinčias nei apribojimų, nei stimulo plėtrai, tai esamo agrarinio žemės naudojimo funkcinio prioriteto zona (teritorijos, neturinčios ypatingo statuso) (GII). Kita dalis sklypų patenka į teritoriją ūkinės integracijos zonoje, kurioje urbanistinė plėtra objektyviai stimuliuojama, tačiau nėra prioritetinė (UI). Dalis planuojamo sklypo Užbalių kaime patenka ir į UII teritoriją – teritorija, kurioje plėtra suplanuota ir reikalinga (esančios, suplanuotos infrastruktūros panaudojimui).

Taip pat raštu buvo kreiptasi į nepriklausomą LR teismo ekspertą dėl šio detaliojo plano sprendinių atitikimo Pagėgių sav. teritorijos bendrojo plano sprendiniams. Minėtas ekspertas 2011-08-23 raštu pateikė išvadą, jog šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja Pagėgių sav. teritorijos bendrojo plano sprendiniams ir vėjo jėgainių statyba planuojamuose sklypuose yra galima.

  - Teritorijos statybų programa: Planuojama veikla – elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius.

Ištrauka iš ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus

| SEKCIJA | SKYRIUS | GRUPĖ | KLASĖ | PAVADINIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  | ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS |
|  | 35 |  |  | Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas |
|  |  | 35.1 |  | Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas |
|  |  |  | 35.11 | Elektros gamyba |
|  |  |  | 35.12 | Elektros perdavimas |
|  |  |  | 35.13 | Elektros paskirstymas |
|  |  |  | 35.14 | Elektros pardavimas |

Detaliuoju planu, planuojamuose sklypuose numatoma įrengti 9-ias „ENERCON“ tipo vėjo elektrines E-82 arba E-101. Maksimali vienos elektrinės generuojama elektros galia – 2-3 MW. Bokšto aukštis – 90m/138,3m, sparnuotės skersmuo – 82-101 m. Vėjo elektrinės aukštis kartu su sparnuote bus iki 200 m. Numatoma, kad techninio projekto rengimo metu planavimo organizatorius gali pasirinkti šio gamintojo kito modelio ir kito gamintojo vėjo elektrinės tipą, neviršijantį poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentuose bei detaliajame plane nurodytų techninių charakteristikų.

Vėjo jėgainė yra automatiškai veikiantis, automatikos valdomas įrenginys be pastovių darbo vietų. Elektros įrenginių, turbinų ir kitų mechanizmų darbas fiksuojamas davikliais, duomenys nuotolinio ryšio pagalba nuolatos perduodami į vėjo elektrinės valdymo centrą. Bet kurio įrenginio ar mechanizmo gedimo atveju, vėjo elektrinės darbas stabdomas automatiškai. Vėjo elektrinės įrenginių ir mechanizmų darbo kontrolė planuojama vykdyti naudojant sertifikuotą stebėjimo sistemą.

6 pav. „Enercon“ gamybos vėjo jėgainių modeliai (kairėje E-82, dešinėje E-101)

Žemiau lentelėse pateikiami bendrovės „Enercon“ vėjo jėgainių E-82 (2-3 MW) ir E-101 (3 MW) techniniai duomenys:

5 lentelė. E-82 tipo vėjo jėgainės techniniai duomenys

| Nominali galia | 2 MW / 2.3 MW / 3 MW |
| --- | --- |
| Rotoriaus diametras | 82 m |
| Stebulės aukštis | 78 m / 85 m / 98 m / 108 m / 138 m |
| Vėjo klasė (IEC) | IEC / NVN IIA |
| Išsijungia, kai vėjo greitis | 28-34 m/s |
| Rotorius |
| Menčių skaičius | 3 |
| Apimamas plotas | 5281 m2 |
| Menčių medžiaga | Stiklo pluoštas, padengtas plastiku (GRP) |
| Rotacinis greitis | Kintamas, 6-18 apsisukimų/minutę |
| Kontrolės principas | - menčių sukimosi kampo sistema, kiekvienai rotoriaus mentei įmontuota po nepriklausomą sukimosi kampo sistemą; - greičio kontrolės sistema. |
| Saugumo sistema | - 3 nepriklausomos menčių sukimosi kampo sistemos su atsarginiu energijos aprūpinimu; - rotoriaus stabdžiai ir užraktas; - pagrindinė ir atsarginė stabdymo sistemos; - pilnai įrengta žaibosaugos sistema su įvairių receptorių sistema rotoriaus mentėse; - automatinė gaisrinės saugos sistema. |
| Stebulė | Metalinė, cilindro formos |

6 lentelė. E-101 tipo vėjo jėgainės techniniai duomenys

| Nominali galia | 3 MW |
| --- | --- |
| Rotoriaus diametras | 101 m |
| Stebulės aukštis | 99 m / 135 m |
| Vėjo klasė (IEC) | IEC / NVN IIA |
| Išsijungia, kai vėjo greitis | 28-34 m/s |
| Rotorius |
| Menčių skaičius | 3 |
| Apimamas plotas | 8012 m2 |
| Menčių medžiaga | Stiklo pluoštas, padengtas plastiku (GRP) |
| Rotacinis greitis | Kintamas, -14.5 apsisukimų/minutę |
| Kontrolės principas | - menčių sukimosi kampo sistema, kiekvienai rotoriaus mentei įmontuota po nepriklausomą sukimosi kampo sistemą; - greičio kontrolės sistema. |
| Saugumo sistema | - 3 nepriklausomos menčių sukimosi kampo sistemos su atsarginiu energijos aprūpinimu; - rotoriaus stabdžiai ir užraktas; - pagrindinė ir atsarginė stabdymo sistemos; - pilnai įrengta žaibosaugos sistema su įvairių receptorių sistema rotoriaus mentėse; - automatinė gaisrinės saugos sistema. |
| Stebulė | Metalinė, cilindro formos |

Statinių ir įrenginių konstrukcijos numatomos iš metalo ir betono. Vėjo jėgainės suprojektuotos išlaikyti 65 m/s vėjo gūsius. Planuojamoje teritorijoje vidutinis vėjo greitis yra 4.0-5.0 m/s. Kadangi Lietuvoje tokio stipraus vėjo niekada nėra buvę, todėl vėjo jėgainės griūties tikimybė laikoma labai artima nuliui.

Vėjo jėgainės bus statoma naudojant įprastinius vėjo jėgainių statybos metodus ir principus - atvežamos jos dalys ir surenkamos bei statomos vietoje.

7 pav. Vėjo jėgainės statybos procesas

  - Teritorijos aplinkos tvarkymo programa:

Gaisrinė sauga:

Vėjo elektrinė turės apsaugos nuo žaibo sistemą, kuri apsaugo visą įrenginį nuo sparnų iki pamato. Sistema priverčia žaibo energiją apeiti visus gyvybiškai svarbius elektrinės komponentus sparnuose, gondoloje ir bokšte, jų nepažeidžiant. Vėjo elektrinės technologinių įrenginių skyriai (sekcijos) yra aprūpintos pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Kadangi VJ bus įrengta žaibosaugos sistema bei paskaičiuotas varžos įžeminimo kontūras - gaisrų tikimybė minimali.

Privažiavimo keliai ir priėjimai prie vėjo elektrinės aptarnavimo pastatų, gaisrinių kopėčių, gaisrinio inventoriaus, gaisrinių hidrantų turi būti laisvi, tvarkingi ir tamsiu paros metu apšviesti. Pastatuose turi būti įrengta gaisrinė signalizacija. Teritorija ir statiniai turi būti aprūpinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, priešgaisrinės saugos ženklais. Gaisrinė įranga bei inventorius turi būti laikomi matomose ir lengvai prieinamose vietose. Gaisro gesinimo priemonių techninė būklė turi būti nuolat kontroliuojama, pastebėti trūkumai nedelsiant šalinami. Pirminių gaisro gesinimo priemonių kiekis objekte turi būti ne mažesnis, negu reikalaujama Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64, 5 priede.

Priešgaisrinę saugą objekte užtikrins įrengtos gaisrinės saugos perspėjimo, žaibosaugos, įžeminimo ir kitos sistemos.

Aplinkos apsauga:

Planuojama ūkinė veikla – elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius. Numatoma ūkinė veikla (už savo nustatytos triukšmo izolinijos zonos ribų) fizikinės, cheminės, biologinės taršos nepadidins, kitos fizinės taršos vykdoma veikla taip pat nesukels. Vėjo jėgainės veikla susijusi su sveikatai įtaką darančiais fizinės aplinkos veiksniais: triukšmu, elektromagnetiniu lauku, šešėliavimu. Buvo atlikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita, kurios metu planuojamoms vėjo jėgainėms buvo suformuotos atitinkamų dydžių garso izolinijos. Už nustatytų vėjo jėgainėms garso izolinijų ribų nebus neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai. Vėjo jėgainės veikla gali būti susijusi su infragarso ir žemo dažnio garsų skleidimu. Pradėjus ūkinę veiklą, planavimo organizatorius turės atlikti infragarso matavimus. Statoma vėjo elektrinės turės šešėliavimo mažinimo (vėjo elektrinės stabdymo) mechanizmą, stabdantį rotoriaus menčių sukimąsi intensyviausios saulės valandomis, kai jų šešėlis krenta į sodybas.

Vėjo elektrinės, gamindamos elektros energiją, naudos atsinaujinančią gamtoje vėjo energiją, kurios ištekliai yra neriboti. Vėjo energijos potencialas vakarinėje Lietuvos dalyje kol kas yra naudojamas labai mažai. Vėjo energijos panaudojimas elektros gamybai, nors ir brangus, tačiau yra prioritetinis gamtosauginiu požiūriu, be anglies dioksido išmetimo į aplinką gaminantis energiją. Pasauliniu mastu plintantis šiltnamio efekto poveikis klimatui, besaikis žemės gelmių resursų naudojimas, yra akivaizdūs argumentai, kad alternatyvios vėjo energijos gamybos plėtimo poreikis yra neatidėliotinas, norint išvengti miškų išnaikinimo, naftos, akmens anglies ir kitų resursų besaikio naudojimo, tanklaivių avarijų ir t.t., kas negrįžtamai ardo žemės ekologinę pusiausvyrą.

LR Seimo 2007-01-18 nutarimu Nr. X-1046 patvirtintoje energetikos strategijoje (Žin., 2007, Nr. 11-430) numatoma kuo geriau panaudoti vietinius išteklius, tame tarpe ir vėjo energiją, o kartu sumažinti kuro importą bei pagerinti aplinkosaugos būklę. Valstybė remia saulės ir vėjo energijos panaudojimo projektų įgyvendinimą.

Detaliojo plano rengimo metu buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo atranka bei gauta išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atliekos:

Vėjo jėgainės elektros gamybos procese atliekų nesusidarys. Vėjo jėgainės statybos metu susidariusios statybinės atliekos bus tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka.

Želdiniai:

Planuojamoje teritorijoje saugomų želdinių nėra. Želdinių apsodinimas planuojamame sklype sprendžiamas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 “Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame nurodoma, kad kitos paskirties žemės, inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos sklypai turi būti apželdinti nė mažiau kaip 12% ploto, nuo viso žemės sklypo ploto.

Susisiekimas.

Į projektuojamus sklypus patenkama iš magistralinio kelio Nr. A12 „Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas“ bei iš rajoninio kelio Nr. 4511 „Piktupėnai-Geniai“ privažiuojant esamais vietinės reikšmės keliais (tik iš esamų nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių). Dalį vietinės reikšmės kelių numatoma sustiprinti, kad būtų galima privažiuoti sunkiasvoriu autotransportu. Taip pat projektuojamas kelių ir privažiavimų tinklas esamų sklypų ribose. Planavimo organizatorius įsipareigoja nepabloginti esamų kelių būklės visu planuojamos ūkinės veiklos metu, o sugadinus kelių būklę numato ją pilnai atstatyti.

Vėjo jėgainių ženklinimas.

Projektuojamos vėjo jėgainės bus ženklinamos pagal Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2009-03-27 įsakyme „Dėl civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 106 „Dėl aukštų statinių ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. 4R-72 nurodytus vėjo jėgainėms ženklinimo dienos ženklais ir žiburiais reikalavimus. Vadovaujantis šiuo įsakymu ir atsižvelgiant į tai, kad vėjo jėginės aukštis iki aukščiausio statinio konstrukcijos taškos nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės bus aukštesnis kaip 100 m (VJ aukštis iki 200 m), todėl vėjo jėgainė bus ženklinama dienos ženklais ir žiburiais pagal minėtame įsakyme nurodytus reikalavimus. Vėjo jėgainės rotoriaus sparnuotė, gondola ir viršutinė bokšto dalis, sudaranti ne mažiau kaip 2/3 bokšto aukščio, turi būti baltos spalvos. Vėjo jėgainė turi būti paženklinta vidutinio intensyvumo raudonos spalvos žiburiais pagal šiame įsakyme ir jo prieduose nurodytus techninius parametrus. Kadangi šiuo detaliuoju planu yra planuojama vėjo jėgainių grupė, tad ji yra vertinama kaip išsidriekęs objektas ir žiburiai turi būti išdėstyti taip, kad: būtų paženklintas vėjo jėgainių grupės perimetras; išilginis perimetro atstumas tarp jų būtų ne didesnis kaip 900 m, kai naudojami vidutinio intensyvumo žiburiai; visi mirksėtų vienu metu, jei naudojami mirksintys žiburiai; būtų paženklinta bet kuri vėjo jėgainių grupės jėgainė, jei ji yra gerokai aukštesnė (nepriklausomai nuo jos vietos grupėje). Vėjo jėgainių ženklinimo žiburiai ant gondolos turi būti išdėstyti taip, kad juos matytų visomis kryptimis artėjančių orlaivių pilotai. Projektuojamos vėjo jėgainės ženklinimo dienos ženklais bei žiburiais tikslūs ir konkretūs techniniai parametrai ir skaičiavimai bus nustatyti ir atlikti vėjo jėgainių statinių techninio projekto rengimo metu.

  - Inžineriniai tinklai.

Vandentiekio tinklai: Detaliuoju planu prie vandentiekio tinklų jungtis nenumatoma, nes planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu vandens poreikio nebus.

Nuotekų tinklai: Detaliuoju planu prie buitinių nuotekų tinklų jungtis nenumatoma, nes planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu buitinių nuotekų nesusidarys.

Lietaus nuotekų tinklai: žemės sklypuose yra įrengta melioracijos sistema, kurią numatoma išsaugoti. Lietaus nuotekų tinklai nuvedami į esamą melioracijos sistemą.

Šildymas: šiuo detaliuoju planu nesprendžiamas.

Melioracija: žemės sklype yra įrengta melioracijos sistema, kurią numatoma išsaugoti.

Dujotiekis: šiuo detaliuoju planu dujotiekio tinklai neplanuojami.

Elektros tinklai: Siekiant sumažinti vizualinę kraštovaizdžio taršą vėjo elektrinių generuojama elektros energija 10 kV požeminių kabelių linijomis bus perduodama iki naujai projektuojamos transformatorinės pastotės (formuojamame sklype Nr. 1). Projektuojamas vėjo jėgainių parkas bus sujungtas į bendrą sistemą bei prijungiamas prie elektros perdavimo tinklo, sprendinius suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia bendrove. Linijų apsaugoms numatoma įrengti reikiamą relinę apsaugą ir automatiką. Elektros pajungimo techninis projektas bus rengiamas pagal atitinkamų institucijų išduotas technines sąlygas. 10 kV požeminė elektros kabelių linija nuo projektuojamų vėjo jėgainių iki projektuojamos transformatorinės bus tiesiama esamais inžinerinių tinklų koridoriais (laisvo valstybinės žemės fondo žeme).

Ryšių tinklai: šiuo detaliuoju planu neplanuojami.

  - Planuojamai teritorijai nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius);

● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

- Magistralinio kelio apsaugos zona - 70 m nuo kelio briaunos;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona									- po 2 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių laidų;

- 10 kV elektros oro linijos apsaugos zona									- po 10 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių laidų;

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius) – 50 m nuo upelio šlaito briaunos;

● Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (XIV skyrius):

- Projektuojamos vėjo jėgainės garso izolinijos zonos.

Pastabos: sklypo specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

Nustatomos šios Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos gretimiems sklypams šiuo detaliuoju planu:

- Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (XIV skyrius):

- Projektuojamos vėjo jėgainės garso izolinijos zona:

● Žemės sklypui, kurio kad. Nr. 8801/0003:101, nustatoma 4761 m² ploto apsaugos zona;

● Žemės sklypui, kurio kad. Nr. 8847/0001:268, nustatoma 5125 m² ploto apsaugos zona;

● Žemės sklypui, kurio kad. Nr. 8801/0003:167, nustatoma 4804 m² ploto apsaugos zona;

● Žemės sklypui, kurio kad. Nr. 8847/0001:135, nustatoma 3726 m² ploto apsaugos zona;

● Žemės sklypui, kurio kad. Nr. 8801/0003:155, nustatoma 3109 m² ploto apsaugos zona;

● Žemės sklypui, kurio kad. Nr. 8847/0002:86, nustatoma 4460 m² ploto apsaugos zona.

Pastabos: sklypų specialiosios naudojimo sąlygos tikslinamos kadastrinių matavimų metu.

  - Formuojami dvidešimt du nauji žemės sklypai ir jiems nustatomi šie teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimai:

Žemės sklypas Nr. 1

Plotas- 29004 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas:  kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 10 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 18.50;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 50%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 50%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: Tarnaujantys: • Formuojamas sklypas Nr. 1 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas bei kelio servitutu;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

- Magistralinio kelio apsaugos zona - 11162 m²;

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 29004 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- 10 kV elektros oro linijos apsaugos zona									- 12690 m²;

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Žemės sklypas Nr. 2

Plotas- 1800 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 200 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 18.50;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 70%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 70%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 1800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Žemės sklypas Nr. 3

Plotas- 1800 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 200 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 18.50;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 70%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 70%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 1800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Žemės sklypas Nr. 4

Plotas- 312122 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 18.50;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantys: - Formuojamas sklypas Nr. 4 servitutinėse zonose S4.1 ir S4.2 tarnaus teise tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas; - formuojamas sklypas Nr. 4 servitutinėse zonoje S4.2 ir S4.3 tarnaus kelio servitutu;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

- Magistralinio kelio apsaugos zona - 10642 m²;

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 312122 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- 0.4 kV elektros oro linijos apsaugos zona												- 754 m²;

- 10 kV elektros oro linijos apsaugos zona												- 3514 m²;

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona						- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Ryšių linijų apsaugos zonos (I skyrius):												- 1183 m²;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 2357 m².

Žemės sklypas Nr. 5

Plotas- 1800 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 200 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 10.70;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 70%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 70%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 1800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Žemės sklypas Nr. 6

Plotas- 48387 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 10.70;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantys: - Formuojamas sklypas Nr. 6 servitutinėse zonose S6.1 ir S6.2 tarnaus kelio servitutu; - Formuojamas sklypas Nr. 6 servitutinėje zonoje S6.2 tarnaus tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

- Vietinės reikšmės kelio apsaugos zona - 1461 m²;

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 48387 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona						- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 46410 m².

Žemės sklypas Nr. 7

Plotas- 1800 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 200 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 11.50;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 70%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 70%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 1800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 1800 m².

Žemės sklypas Nr. 8

Plotas- 27649 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 11.50;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantys: - Formuojamas sklypas Nr. 8 servitutinėse zonose S8.1 ir S8.2 tarnaus kelio servitutu; - Formuojamas sklypas Nr. 6 servitutinėje zonoje S8.2 tarnaus tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

- Vietinės reikšmės kelio apsaugos zona - 1471 m²;

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 27649 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona						- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 27649 m².

Žemės sklypas Nr. 9

Plotas- 51700 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 11.00;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantis: - Formuojamas sklypas Nr. 9 servitutinėje zonoje S9 tarnaus tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 51700 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona						- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 51700 m².

Žemės sklypas Nr. 10

Plotas- 1800 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 200 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 11.70;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 70%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 70%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 1800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 1800 m².

Žemės sklypas Nr. 11

Plotas- 27770 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 11.70;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantys: - Formuojamas sklypas Nr. 11 servitutinėse zonose S11.1 ir S11.2 tarnaus kelio servitutu; - Formuojamas sklypas Nr. 11 servitutinėje zonoje S11.2 tarnaus tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 27770 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona						- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 11685 m².

Žemės sklypas Nr. 12

Plotas- 51700 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 12.50;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 51700 m²;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 752 m².

Žemės sklypas Nr. 13

Plotas- 1800 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 200 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 12.00;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 70%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 70%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 1800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Žemės sklypas Nr. 14

Plotas- 122157 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 12.00;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantis: - Formuojamas sklypas Nr. 14 servitutinėje zonoje S14 tarnaus tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 122157 m²;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 21800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Žemės sklypas Nr. 15

Plotas- 37600 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 12.00;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantis: - Formuojamas sklypas Nr. 15 servitutinėje zonoje S15 tarnaus tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir kelio servitutu;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 37600 m²;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 1091 m².

Žemės sklypas Nr. 16

Plotas- 35355 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 12.30;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantis: - Formuojamas sklypas Nr. 16 servitutinėje zonoje S16 tarnaus tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir kelio servitutu;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 35355 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

- Vietinės reikšmės kelio apsaugos zona - 1247 m².

Žemės sklypas Nr. 17

Plotas- 1800 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 200 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 12.30;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 70%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 70%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 1800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Žemės sklypas Nr. 18

Plotas- 1800 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 200 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 14.00;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 70%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 70%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 1800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Žemės sklypas Nr. 19

Plotas- 95000 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 14.00;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 95000 m²;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):		- 1791 m².

Žemės sklypas Nr. 20

Plotas- 50285 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 14.00;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantis: - Formuojamas sklypas Nr. 20 servitutinėje zonoje S20 tarnaus tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir kelio servitutu;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 50285 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

- Vietinės reikšmės kelio apsaugos zona - 1250 m².

Žemės sklypas Nr. 21

Plotas- 1800 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: kitos paskirties žemė (tp10);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): inžinerinės infrastruktūros teritorija, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (I1);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): iki 200 m (iki aukščiausio statinio taško nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės);

4) Sklypo altitudė (metrais): 16.00;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): bus žinomas statinio techninio projekto rengimo metu;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 70%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 70%;

8) Užstatymo tipas: statinių statybos zona;

9) Servitutai: -;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): 1;

11) Statinių paskirtys: gamybos.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 1800 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų.

Žemės sklypas Nr. 22

Plotas- 95061 m2;

1) Konkretus teritorijos naudojimo tipas: žemės ūkio paskirties žemė (tp1);

2) Galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai): kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai (Z4);

3) Statinio aukštis nuo žemės paviršiaus (metrais): statinių statyba nenumatoma;

4) Sklypo altitudė (metrais): 16.00;

5) Statinio aukštis iki karnizo (metrais): -;

6) Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas: 0%;

7) Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas: 0%;

8) Užstatymo tipas: -;

9) Servitutai: Tarnaujantis: - Formuojamas sklypas Nr. 22 servitutinėje zonoje S22 tarnaus tiesti, naudoti, aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas ir kelio servitutu;

10) Statinių aukštų skaičius (nuo-iki): -;

11) Statinių paskirtys: -.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

● Žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai (XXI skyrius) - 95061 m²;

●	 Elektros linijų apsaugos zonos (VI skyrius):

- Požeminių elektros kabelių linijos apsaugos zona			- po 1 m abipus linijos konstrukcijų kraštinių taškų;

● Kelių apsaugos zonos (II skyrius):

- Vietinės reikšmės kelio apsaugos zona - 1760 m²;

● Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos (XXIX skyrius):				- 5430 m²;

● Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos (III skyrius):		- 4970 m².

Planavimo organizatorius ............................................................................. UAB „Baltijos vėjas“

Projekto vadovė ............................................................................. N. Piekautienė

# V. DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTO SPRENDINIŲ POVEIKIO GAMTINEI APLINKAI IR KRAŠTOVAIZDŽIUI VERTINIMAS

Įvertinant planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, galima daryti išvadą, kad tos veiklos poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui įvairiais aspektais bus:

| a) oro kokybei | Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu oro teršalų nesusidarys. Vėjo energetika yra viena iš aplinką labiausiai tausojančių energetikos šakų. Gaminant elektros energiją vėjo jėgainėmis, į aplinką neišskiriamos dujos ir neskatinamas klimato atšilimas. |
| --- | --- |
| b) paviršinio ir požeminio vandens kokybei | Nuotekų planuojamos ūkinės veiklos metu nesusidarys. O taip pat nebus jokių cheminių medžiagų, kurios galėtų patekti į aplinką ir užteršti vandenį. Lietaus nuotekos nuvedamos į esamus drenažo sistemos tinklus, todėl nei paviršinio, nei požeminio vandens kokybei neigiama įtaka dėl planuojamos ūkinės veiklos neprognozuojama. |
| c) dirvožemio ištekliams ir žemės ūkio naudmenoms | Vėjo jėgainės elektros gamybos procese atliekų nesusidarys. Vėjo jėgainių statybos metu susidariusios statybinės atliekos bus tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka. Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio dirvožemio taršai nedarys ir nesukels jo erozijos. |
| d) ekosistemai ir biologinei įvairovei, gamtinei rekreacinei aplinkai ir kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai | Detaliojo plano rengimo metu kompetentinga institucija, t.y. Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, atliko planuojamos ūkinės veiklos šiuo detaliuoju planu poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui vertinimą. Vertinimo ataskaitoje nurodytos rekomendacijos yra pilnai įvertintos detaliajame plane. Minėta ataskaita yra pridedama detaliojo plano projekto byloje. Planuojama vykdyti ūkinė veikla neigiamo poveikio ekosistemai ir biologinei įvairovei, gamtinei rekreacinei aplinkai ir kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai neturės. Planuojami sklypai nepatenka į Lietuvos paukščių apsaugai svarbias teritorijas, todėl vėjo jėgainė nedarys neigiamo poveikio paukščiams. Nei planuojami sklypas, nei jo gretimi aplinkiniai sklypai nepatenka į rekreacines teritorijas. Planuojami sklypai projektuojami taip, kad vėjo elektrinės bokštai sudarytų tam tikrą kompoziciją kraštovaizdyje, būtų maksimaliai sumažintas vėjo jėgainių poveikis gretimoms teritorijoms. Vietovė labai retai apgyvendinta. |
| e) saugomoms gamtos vertybėms | Planuojamoje teritorijoje nėra saugomų gamtos vertybių sąraše įrašytų objektų. |
| f) kraštovaizdžio estetinei kokybei | Vėjo jėgainių statybai pasirinkta teritorija žemės ūkio paskirties žemės sklypuose. Gretimybėse esantys sklypai taip pat yra žemės ūkio paskirties. Vėjo jėgainė, kaip inžinerinis statinys keičia tradicinį kraštovaizdį, ypač vietovės siluetą. Siekiant sumažinti įtaką kraštovaizdžiui, vėjo elektrinių konstrukcijos projektuojamos imituojant gamtoje esančias formas, dažomos šviesiomis dangaus fonui artimomis spalvomis. Speciali dažų sudėtis leidžia išvengti konstrukcijų blizgėjimo ir atspindžių susidarymo. |
| g) kultūros paveldo objektams | Planuojamoje teritorijoje nėra saugomų kultūros vertybių registre įrašytų objektų. |

Projekto vadovė ............................................................................. N. Piekautienė

VI. TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO LENTELĖ

| 1. | Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: UAB „Baltijos vėjas“, į. k. 301492707, Naugarduko g. 3, Vilnius, tel.: 8 656 36472. |
| --- | --- |
| 2. | Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „BAU Solutions”, Laistų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., tel.: 8 - 46 301492 faks.: 8 - 46 301490. Projekto vadovė: architektė Nijolė Piekautienė, atestato Nr. A 920. |
| 3. | Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žemės sklypų grupės Pagėgių sav. teritorijoje detalusis planas Nr. DP-11-09/VI. |
| 4. | Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrasis planas patvirtintas Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T-520. |
| 5. | Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: - |
| 6. | Status quo situacija: Planuojami žemės sklypai yra Pagėgių savivaldybės teritorijoje, Pagėgių seniūnijoje, Bajėnų, Genių, Užbalių ir Piktupėnų kaimų gretimybėje. Vietovė nėra apaugusi mišku, vyrauja lygus reljefas su nedideliais reljefo svyravimais. Vietovė nėra tankiai apgyvendinta. Tankiau apgyvendintas Piktupėnų kaimas. Nuo planuojamos teritorijos iki savivaldybės centro Pagėgių miesto – 5,2 km. Planuojamuose sklypuose statinių nėra. Patogūs susisiekimo keliai. Sklypai išsidėstę netoli magistralinio kelio A12 „Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas“ ir rajoninio kelio Nr. 4511 „Piktupėnai-Geniai“. Artimiausias gyvenamasis namas yra už 325 m nuo žemės sklype Nr. 8847/0001:29 planuojamos vėjo elektrinės. Greta planuojamų žemės sklypų yra tik žemės ūkio paskirties žemės sklypai ir inžinerinės infrastruktūros teritorijos būdo žemės sklypas, suformuotas geležinkeliui. Planuojamos vietovės pietuose yra Piktupėnų kaimas, vakarų pusėje Bajėnų kaimas, o rytinėje pusėje – Genių ir Užbalių kaimai. Piktupėnai – gyvenvietė centrinėje Pagėgių savivaldybės dalyje, 4 km į šiaurės rytus nuo Pagėgių, šalia kelio Šiauliai–Tilžė. Seniūnaitijos centras. 2001 m. duomenimis Piktupėnuose gyveno 416 žmonių. Planuoja teritorija yra sudaryta iš dvylikos privatiems asmenims priklausančių žemės sklypų, kuriuos nuomos teise valdo UAB „Baltijos vėjas“. |
| 7. | Tikslas, kuriuo siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: žemės sklypų padalinimas ir tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimas iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, kurios naudojimo būdas būtų inžinerinės infrastruktūros teritorijos ir naudojimo pobūdis būtų susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos (vėjo jėgainių statyba). |
| 8. | Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir jo įvertinimas): Įgyvendinus rengiamo detaliojo plano sprendinius, planuojamos vietovės vaizdas iš esmės nepasikeis. Pradėjus eksploatuoti vėjo jėgaines, bus padidintas „ekologiškos“ elektros energijos gamybos pajėgumas, kas leis sumažinti aplinkos teršimą bei globalinio atšilimo didinimą, nes gaminant elektros energiją, neišsiskris jokių teršalų į aplinką. Galima daryti išvadą, kad šio detaliojo plano sprendinių šioje teritorijoje įgyvendinimas, nežiūrint trumpalaikių nepatogumų (statybos metu) turės teigiamą poveikį ne tik planuojamai, bet ir aplinkinėms teritorijoms. |
| 9. | Vertinimo aspektai Sprendinio poveikis: 1) teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai 2) ekonominei aplinkai, 3) socialinei aplinkai, 4) gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui 5) kultūros paveldo objektams | Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis teigiamas ilgalaikis teigiamas ilgalaikis - - - | Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis nebus nebus nebus neigiamas trumpalaikis nebus |
| 10. | Siūlomos alternatyvos povei-kis: 1) teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai 2) ekonominei aplinkai, 3) socialinei aplinkai, 4) gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui | - - - - | - - - - |

Projekto vadovė ............................................................................. N. Piekautienė